## Slide 1: Installation solaires thermique et photovoltaïque
Weinmann, Veysonnaz

## Slide 3
Installation thermique
Accumulateur de chaleur Jenni de 980 litres
Rossnagel Inox de 160 litres pour l’ECS
Installation solaire thermique de 9 m2, avec groupe de circulation solaire à charge à stratification 2 niveaux
Régulation de chauffage évoluée avec piquage différentiel de la chaleur dans l’accumulateur
Chaudière à pellets Guntamatic de 15 kW avec filtre à particules
Réservoir de pellets

## Slide 5
Installation photovoltaïque
8.385 kWp de panneaux intégrés MegaSlate Alpin L195
Onduleur hybride Fronius Symo GEN24 8.0
Protection contre la foudre AC et DC
BYD Battery-Box Premium HVM 16.6, puissance de décharge 4kW et 16.6 kWh de stockage